Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры

и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Половино-Черемховского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры

и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Половино-Черемховского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 						Бычков С.И.

Главный инженер проекта					Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. г. н.	Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. э. н.	Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист			Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.		Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке			Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 	Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям		Пономарев С.В.

Ведущий архитектор						Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории					Бажанова Е.В.

Архитектор							Самылов К.В.

Архитектор							Беликова И.В.

Инженер 1 категории						Корабинских М.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Половино-Черемховского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Половино-Черемховского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Половино-Черемховского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Половино-Черемховского муниципального образования (М 1:25 000) (Основной чертеж). Фрагмент с. Половино-Черемхово (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Половино-Черемховского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Половино-Черемхово (1:5 000). |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Половино-Черемховского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент с. Половино-Черемхово (1:5 000). |

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА  ПОЛОВИНО-ЧЕРЕМХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											7

1. Особенности и потенциал транспортно-географического положения	9

2. Природные условия развития территории					10

2.1. Климат										10

2.2. Почвы										11

2.3. Гидрография									11

2.4. Растительный и животный мир						12

2.5. Инженерно-геологические условия						12

2.6. Оценка инженерно-строительных условий					15

3.Лесные ресурсы и лесопользование						16

4.Современное состояние поселения							18

4.1. Земельный фонд								18

4.2. Население									18

4.3. Социально-экономическая ситуация					20

4.4. Социально-бытовая инфраструктура					21

5. Возможные направления развития поселения					23

6. Функционально-планировочная организация территории поселения	25

6.1. Проблемы территориального развития					25

6.2. Планировочная организация территории поселения			26

6.3. Функциональное зонирование территории поселения			31

6.4. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов 			36

7. Транспортная инфраструктура							38

8. Инженерная инфраструктура							42

8.1. Водоснабжение								42

8.2. Водоотведение бытовых стоков						44

8.3. Электроснабжение								46

8.4. Теплоснабжение								47

8.5. Санитарная очистка								48

8.6. Связь										50

9. Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей                     среды												52

9.1. Техногенная нагрузка							52

9.2. Состояние геологической среды						52

9.3. Состояние атмосферного воздуха					53

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод				53

9.5. Состояние почвенного покрова						54

9.6. Состояние растительного и животного мира				54

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов					55

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории		55

9.9. Комплексная оценка территории						62

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды				63

10. Охрана объектов культурного наследия						65

11. Список использованных материалов						67

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Половино-Черемховского муниципального образования (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Генеральный план определяет перспективные направления организации территории Половино-Черемховского сельского поселения, с функционально-градостроительным использованием территории на долгосрочную перспективу, с учетом возможных направлений социально-экономического развития территории поселения.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, других действующих федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых документов.

Генеральный план включает Положение о территориальном планировании  Половино-Черемховского муниципального образования, Материалы по обоснованию Генерального плана Половино-Черемховского муниципального образования, с картами, перечень которых определен Заданием на подготовку проекта, а также составом документации по проекту, утвержденным Начальником управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратовым Р. К. в рамках разработки «Сводной программы комплексного проекта развития территорий муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области и проекта технологического обеспечения работ».

В составе Генерального плана выделены следующие сроки его реализации:

- 1-ая очередь – 2022 год (10 лет);

- расчетный срок на – 2032 год (20 лет).

При разработке Генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- схемы территориального планирования Иркутской области, Тайшетского муниципального района (концепция);

- стратегические и программные документы социально-экономического развития Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский  район», Половино-Черемховского муниципального образования;

- данные Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, материалы муниципальных органов власти;

- информационные ресурсы Интернет.

Проектные решения Генерального плана являются основой для разработки, правил землепользования и застройки Половино-Черемховского муниципального образования.

Разработчики генерального плана выражают благодарность за помощь и поддержку при разработке проекта генерального плана Половино-Черемховского муниципального образования Начальнику управления строительства,  архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратову Р.К., главному специалисту по вопросам строительства и архитектуры управления Черниховской Ю.И., Главе Половино-Черемховского муниципального образования Логвинову В.М. и другим специалистам муниципального образования.

1. ОСОБЕННОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальное поселение образовано в соответствии с законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области» №100- 03 от 16 декабря 2004 г.

Граница муниципального образования начинается в западной части территории, на границе с Красноярским краем, на лесной дороге, вблизи р.Абалак, далее переходит на р.Абалак, по ней выходит на р.Листвиничная, по ее левому берегу следует вниз по течению реки. В районе железнодорожной остановки Троицкая меняет направление на северо-восток и проходит по границе лесного массива и сельхозугодий, по границе болота Моховое до Восточно-Сибирской железной дороги, в месте остановочного пункта Раздольная, пересекает ее и по р.Конторка, следуя вниз по течению, доходит до старой дороги М-53, далее проходит вблизи западной границы с.Конторка и выходит на новую дорогу М-53, проходит по ней в направлении на северо-восток до устья левого притока р.Бирюса. Здесь граница муниципального образования переходит на правый берег р.Бирюса, далее следует по нему в направлении вниз по течению р.Бирюса, в устье р.Еловка переходит на левый берег, далее по р.Еловка, в направлении вверх по течению, проходит до истока, выходит на водораздел, здесь пересекает лесную дорогу, по левому притоку р.Поперечной спускается к р.Поперечная. В устье пересекает ее, по левому берегу, следуя вверх по течению, выходит на границу с Красноярским краем, следует по ней в направлении на юго-запад до р.Абалак - начальное место описания границы.

Половино-Черемховское муниципальное образование расположено на западе Тайшетского района. На севере муниципальное образование граничит с Шиткинским городским поселением, на востоке с Нижнезаимским сельским поселением, на юге с Бирюсинским и Зареченским сельскими поселениями, на юго-западе с Венгерским сельским поселением Тайшетского района, на западе с Красноярским краем. В центральной части поселение граничит с Юртинским городским поселением.

По центральной части поселения проходят Транссибирская магистраль и автомагистраль М -53.

Сообщение с областным центром осуществляется по железной дороге, с районным центром – по автомобильной дороге – 33 км.

Транспортно-географическое положение поселения относительно благоприятно для жизнедеятельности населения.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Климат

Климат территории Половина-Черемховского поселения – резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и тёплым, с обильными осадками, летом.

Средняя годовая температура воздуха, примерно, составляет – 3-4°С.

Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине сентября.

Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце октября – начале ноября.

Весенний переход через 0°С наступает в апреле. Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 150-160 дней.

Самым холодным месяцем является январь. Средние январские температуры изменяются от – 20 до - 30°С, минимальная температура опускается до -46°С.

Снежный покров образуется в середине октября и разрушается к концу апреля.

Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность снежного покрова обычно не превышает 50-60 см, но в отдельные годы достигает 150 см.

Глубина сезонного промерзания грунтов обычно составляет 200-210 см.

Продолжительность тёплого периода, составляет примерно, 100 дней.  Наиболее тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля не превышает  +15-16°С, максимальная – возрастает до +35-40°С.

На территории поселения в среднем за год выпадает до 400-500 мм осадков.

Около 60% осадков выпадает в летние месяцы, весной 12-15%, осенью – 20%, зимой в виде снега выпадает только 10%.

В холодный период преобладают ветры западных направлений, в теплый – северо-западных.

В хорошо защищённых местах наблюдается не более 2 дней с сильным ветром, на открытых – до 26-28 дней.

На территории Половино-Черемховского сельского поселения возможны опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, заморозки, очень сильный ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, туманы. В жаркую погоду существует  пожароопасность,

Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры воздуха.

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  температурой января выше -30° С.

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - средний.

Согласно климатическому районированию (СНиП 23-01-99) рассматриваемая территория относится к району  I В.

2.2. Почвы

На территории Половино-Черемховского поселения наиболее распространены дерново-карбонатные  и дерново-подзолистые почвы.

Почвы достаточно плодородны, особенно после внесения органических и минеральных удобрений, а также проведения на отдельных участках известкования.

2.3. Гидрография

Гидрографическая сеть Половина-Черемховского сельского поселения представлена многочисленными притоками  различных порядков р. Бирюса.

Наиболее крупным притоками р. Бирюса являются реки Черемшанка, Уралка, Мозаиха, Черемковая, Мамаевка, лиственничная и др.

На 1 км2 площади поселения приходится 0,8-1,0 км рек. Течение рек плавное, спокойное, реки образуют многочисленные меандры.

Превышение водораздела над урезом  иногда достигает 100-120 м.

В связи с продолжительной и холодной зимой для рек поселения характерен длительный период ледостава (до 6 месяцев). Реки обычно замерзают в первой половине ноября и вскрываются в конце апреля. Наибольшей толщины (1,0-1,5 м) лёд достигает в конце февраля – начале марта.

Нередко мелкие реки перемерзают полностью.

Преобладает снеговое питание рек. В мае на реках наблюдается половодье.

Затопления территории населённых пунктов паводковыми водами не наблюдается.

Годовой сток рек составляет 2,5 л/сек с км2.

Для территории поселения характерен как местный, так и транзитный сток. В структуре стока преобладает транзитный сток.

Воды пресные, и даже ультрапресные, минерализация не превышает 100 мг/л. Мутность рек невысокая.

В южной части территории нередко отмечается заболоченность.

Обеспеченность населения Половино-Черемховского поселения устойчивым речным стоком довольно высокая и составляет 200 тыс. м3/год на человека.

2.4. Растительный и животный мир

Территория Половино-Черемховского поселения находится в пределах лесной зоны с характерным для этой зоны животным и растительным миром.

Северную часть территории занимают лесные массивы центральную и южную часть обширные поля.

Более 70% территории поселения покрыто лесом.

Из лиственных пород в лесах произрастают берёза, осина, ольха, ива, из  хвойных – сосна, ель, пихта,  лиственница, кедр.

В лесах встречается кедровый стланик, ивовый кустарник, багульник.

Вдоль рек сосновые леса часто имеют моховой и лишайниковый покров. В лесах много черники, голубики, брусники и  других ягод, а также грибов и лекарственных растений.

В таёжных лесах поселения обитают: лось, благородный олень, дикий северный олень, волк, бурый медведь, соболь, косуля, колонок, росомаха, рысь, белка, бурундук, горностай,  барсук, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра и др.

На многие из этих видов разрешена охота.

Из пернатых весной появляются жаворонки, скворцы, ласточки, стрижи, трясогузки, зяблики, кукушки. На водоёмы весной прилетают утки, гуси, журавли, цапли.

Охота разрешена на глухаря, тетерева, рябчика, белую и бородатую куропатку.

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, змеи.

Реки богаты рыбой. Здесь водятся: хариус, щука, налим, карась, окунь, сиг и др.

В общем растительный и животный мир Половино-Черемховского сельского поселения удовлетворяет потребности населения в продуктах лесоводства, охоты и рыболовства.

Кроме того, лесные ресурсы – это основная база для развития лесопромышленного комплекса с высоким уровнем глубокой переработки древесины и выпуском конкурентоспособной продукции.

Обширные поля на юге поселения – основа для сельскохозяйственного производства.

Реки, озёра и болота, леса, красивейшие природные ландшафты – всё это представляет собой ресурсы для развития туризма и рекреации.

2.5. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия поселения определяются его рельефом и геоморфологией, геологическим строением и тектоникой, гидрогеологическими условиями, опасными природными процессами (геологическими и гидрометеорологическими).

Рельеф и геоморфология

Территория поселения приурочена к плоским участкам плато, с волнистыми междуречьями, расчленёнными долинами, с комплексом аккумулятивных террас.

Расчленённость рельефа на большей части территории поселения составляет 0,3-0,4.

На 1 км2  территории поселения приходится  до 0,8 км речной сети

Превышение над урезом воды в реках достигает 100-200 м.

Абсолютные отметки рассматриваемой территории изменяются от 250 до 350 м.

Геологическое строение

Территория рассматриваемого поселения находится в южной части Сибирской платформы,  в строении которой участвуют породы кристаллического фундамента и осадочного чехла.

Породы кристаллического фундамента представлены кристаллическими сланцами, гнейсами, кварцитами архея и протерозоя.

Породы осадочного чехла в верхней части разреза на рассматриваемой территории представлены полускальными отложениями девона, неустойчивыми к выветриванию песчаниками, аргиллитами, мергелями, переслаивающимися с нескальными песками, глинами.

Породы осадочного чехла на большей части территории прорваны интрузиями – сибирскими траппами.

Породы четвертичного возраста почти повсеместно перекрывают коренные породы, достигая наибольшей мощности в речных долинах.

В общем, мощность четвертичных отложений изменяется от 3-4 м до 20-30 м и более.

Поймы и террасы речных долин  сложены аллювиальными отложениями, представленными песчано-глинистыми отложениями с включениями гальки и гравия.

На склонах речных долин развиты делювиальные  глинистые отложения с включением обломочного материала, водораздельные пространства сложены субаэральными лёссовыми породами.

В  поймах рек распространены болотные отложения, представленные иловатыми заторфованными суглинками.

На территории поселения имеются месторождения бурого угля, торфа, строительных материалов (глины, суглинки, гравий).

Конторское месторождение – наиболее крупное месторождение бурого угля в Тайшетском районе. Запасы его по категории А+В+С1 составляют 1465 тыс. т.

Месторождение ранее разрабатывалось открытым и закрытым способом, сейчас оно зарастает травой, но есть надежда, что разработка его возобновится.

В восточной части поселения разрабатывается месторождение гравия.

Основанием всех сооружений  на территории поселения повсеместно являются четвертичные отложения, часто с невысокими прочностными и деформационными характеристиками, а также обладающие просадочными свойствами (лёссовые породы).

Наличие на территории поселения слабых, просадочных грунтов значительно  осложняет условия строительства и требует особых мероприятий по инженерной подготовке территории.

Гидрогеологические условия

На рассматриваемой территории подземные воды пользуются очень широким распространением. Наиболее распространены трещинно-пластовые пресные воды ордовика и силура.

Водоносный горизонт песчаников, мергелей ордовика и силура приурочен к Ангаро-Ленскому сложно построенному артезианскому бассейну, где переслаиваются осадочные толщи  водоупорных и водопроницаемых пород.

Мощность водоносного горизонта отложений ордовика-силура изменяется от 300 до 500 м. Водоносный горизонт хорошо защищён от загрязнения.

Водоносными являются также аллювиальные песчано-глинистые отложения.

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области средний модуль стока подземных вод составляет 0,83 л/сек км2.

На каждого жителя Иркутской области, в том числе Половино-Черемховского поселения приходится 22,16 м3/сут, что на 2-3 порядка выше современного потребления

Подземные воды обладают разнообразным химическим составом.

Наряду с пресными и ультрапресными водами верхних водоносных горизонтов, к глубоким водоносным горизонтам приурочены рассолы с минерализацией до 200-400 г/л и более.

Минеральные воды в интервале глубин 500-1000 м могут быть вскрыты в любой точке Половина-Черемховского сельского поселения.

На рассматриваемой территории подземные воды залегают   на глубине до 2 м и местами выходят на поверхность. Такое высокое положение уровня подземных вод значительно осложняет условия строительства.

Опасные геологические процессы

На территории Половино-Черемховского поселения имеют место подтопление и заболачивание, эрозия, оползни, просадочность и набухание, криогенные явления.

Подтопление и заболачивание, в основном, обусловлено природными факторами: высоким залеганием слабопроницаемых пород, относительно большим количеством атмосферных осадков при слабой испаряемости в условиях резко континентального климата.

Оползни. Проявление оползней возможно на склонах речных долин, сложенных глинистыми грунтами и подмываемых речными водами, в откосах выемок транспортных магистралей.

Эрозия. На рассматриваемой территории преобладает речная эрозия. С ней связан размыв берегов.

Площадная эрозия и образование оврагов ввиду незначительных уклонов поверхности развиты слабо.

Просадочные деформации  связаны с выходом на поверхность лёссовых пород. При мощности этих пород свыше 10 м и при их замачивании степень риска деформаций существенно возрастает.

Набухание пород связано с развитием на рассматриваемой территории глинистых пород в верхней части геологического разреза. При водонасыщении этих пород  возможно увеличение  их объёма, что может быть причиной деформации сооружений.

Криогенные деформации. Развитие криогенных процессов (образование наледей, бугров пучения, морозобойных трещин) нарушают устойчивость инженерных сооружений, повреждают дорожное покрытие. Проявление этих процессов осложняют процесс строительства и эксплуатации инженерных сооружений.

2.6.  Оценка инженерно-строительных условий

Анализ инженерно-геологических условий позволяет сделать вывод, что инженерно-строительные условия, обусловленные развитием  таких процессов, как подтопление и заболачивание, эрозия, набухание, просадки, мерзлотные явления  территории Половино-Черемховского сельского поселения являются сложными, требующими значительных затрат по инженерной подготовке территории.

Территория поймы р. Бирюса и её притоков, затапливаемые паводком,  исключаются из градостроительного освоения.

3. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Половино-Черемховское муниципальное образование приурочено к землям Тайшетского  лесничества, к Юртинскому участковому лесничеству.

Юртинское участковое лесничество в пределах Половино-Черемховского поселения включает леса Первомайской дачи, общей площадью 60706 га, Новониколаевской дачи – 28243 га, Технического участка № 5, колхоза «Власть Советов» - 26183 га.

Общая площадь лесов Тайшетского лесничества равна 1824,791 тыс. га.

Лесосырьевые ресурсы всего Тайшетского района составляют 454,6 млн. м3, 74,9% этого объёма приходится на ценные хвойные породы.

По этому показателю район относится к наиболее многолесным районам Иркутской области.

Лесистость Тайшетского района, по состоянию на 01.01.2010 г., составила 90,5%.

Леса, расположенные на землях лесного фонда Тайшетского лесничества, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

К защитным относятся полосы лесов вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог объектов общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской федерации, зелёные зоны, лесопарковые зоны.

Площадь этих лесов в пределах Тайшетского лесничества составляет около 445 тыс. га.

К этой же категории относятся ценные леса, включающие

- орехово-промысловые зоны,

- запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов,

- нерестоохранные полосы лесов.

На долю ценных лесов приходится 145,5 тыс. га.

Площадь, занятая эксплуатационными лесами примерно равна 1379,8 тыс. га.

В соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации использование лесов может быть следующих видов:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка  и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

- ведение сельского хозяйства.

Следует заметить, что при площади охотничьих угодий в 2452, тыс. га Тайшетский район традиционно, до определённого времени, относился к числу охотопромысловых. В настоящее время потенциал охотничьих ресурсов  в значительной мере утрачен в связи с интенсивными промышленными рубками леса.

Лесной фонд, находящийся на территории Тайшетского района характеризуется высокой степенью пожарной опасности. Средний класс  пожарной опасности лесного фонда равен 2,7. На территории 99% площадей лесного фонда лесные пожары могут возникать практически в течение всего пожароопасного сезона, особенно в период пожарных максимумов.

Ведение лесного хозяйства должно обеспечить:

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека;

- многоцелевое неистощительное пользование лесным фондом для удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в древесине и других лесных ресурсах; воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;

- рациональное использование земель лесного фонда;

- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе технической политики, использования достижений науки, техники и передового опыта;

- сохранения биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.

На территории лесничеств производится лесовосстановление, что является важнейшим мероприятием, выполняемым лесхозами и арендаторами лесных участков. Для этого в районе имеется 5 лесных питомников, общей площадью 15 га. В этих питомниках ежегодно выращивается 4 млн. сеянцев сосны.

4.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Земельный фонд

Площадь Половино-Черемховского сельского поселения – 70082 га (см. Таблицу 1).

Таблица 1

ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (на 01.01.2012 г.), га

| Общая площадь муниципального образования – всего | 70081,65 |
| --- | --- |
| В том числе |  |
| Предоставленная юридическим лицам |  |
| В аренду | 0,9 |
| Земли в черте населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 198,1 |
| Из них: |  |
| Жилой застройки | 28,8 |
| Общественно-деловой застройки | 2,2 |
| Производственные | 6,5 |
| Сельскохозяйственного использования | 68,1 |
| Специального значения |  |
| Иных территориальных зон | 92,5 |
| Земли муниципального образования за чертой населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 69883,6 |

Северную и западную часть территории занимают лесные массивы, в центральной и юго-восточной части значительные площади занимают земли сельскохозяйственного назначения.

На территории поселения немало заброшенных, необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения.

Площадь, выделенная под места захоронения – 9,5 га.

4.2. Население, расселение

Численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным федеральной службы государственной статистики, с учетом Всероссийской переписи населения 2010 г.) составила 927 человек (на начало 2010 г. – 964, 2011 г. – 956 человек).

Для поселения характерны высокая смертность и низкая рождаемость, определяющие естественную убыль населения, значительные темпы старения населения.

Рисунок 1

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Трудовые ресурсы в поселении характеризуются достаточным уровнем квалификации, значительна доля имеющих среднее образование. Однако эффективность использования этих ресурсов недостаточна, поскольку ограниченность мест приложения труда, вызванная снижением объемов производства, влечет за собой отток квалифицированных кадров в города. Вместе с тем, в поселении, особенно в населенных пунктах, прилегающих к Московскому тракту и железной дороге, возрастает уровень предпринимательской активности населения.

Рисунок 2

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ НА 01.01.2012 Г.

В состав Половино-Черемховского поселения входит 7 населённых пунктов: село Половино-Черемхово, село Конторка, деревни Черемшанка, Еловая, поселок Точильный, участок Тинская –Дача, поселок Урало- Ключи.

Расстояние центра села Половино-Черемхово до удаленного населенного пункта 40 км.

Таблица 2

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ В СОСТАВЕ ПОЛОВИНО-ЧЕРЕМХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Название населенного пункта | Числен-ность населения на 01.01 2011 г., человек | Пло-щадь терри-тории, га | Расстоя-ние населен-ного пункта до областно-го центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципаль-ного района, км | Расстоя-ние населен-ного пункта до ближай-ших ж/д вокзала, станции, платфор-мы, км | Расстояние населенно-го пункта до ближайшего автовокза-ла (автостан-ции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок обществен-ного транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Половино-Черемхово | 887 | 147,5 | 709 | 38 | 4 | 4 | да |
| с. Конторка | 219 | 67 | 684 | 17 | 17 | 17 | да |
| д. Черемшанка | 29 | 33 | 714 | 43 | 0 | 43 | нет |
| пос. Точильный | 19 | 34 | 708 | 37 | 0 | 37 | да |
| д. Еловая | 7 | 71 | 700 | 29 | 29 | 29 | да |
| пос. Урало-Ключи | 0 | 5 | 714 | 43 | 0 | 43 | нет |
| нас.п. Участок Тинская Дача | 0 | 2 | 757 | 86 | 86 | 86 | да |

4.3. Социально-экономическая ситуация

На протяжении длительного периода основными занятиями для жителей территории являлись заготовка и переработка леса, производство, переработка и реализация продукции животноводства и растениеводства.

Лесные ресурсы в настоящее время используются недостаточно рационально. Древесины вывозится в необработанном виде. Имеют место самовольные порубки леса.

Лесозаготовками на территории поселения занимаются АУ Юртинский лесхоз, ЗАО «Юртинсклес», ООО «Талинга», ООО «Грань».

Наиболее крупным сельскохозяйственным предприятием является ООО «Конторка».

Длительное время продолжается естественный процесс зарастания древесной растительностью сельскохозяйственных угодий, в том числе и пашни. Причины этого процесса: миграции населения из деревни в город, мелиоративная неустроенность, бездорожье, отсутствие льготного кредитования сельхозпроизводителей, нестабильное экономическое положение в сельском хозяйстве.

На территории поселения в 2011 г. функционировало 14 частных объектов розничной торговли и общественного питания, из них – 6 магазинов с площадью торгового зала 206,9 кв.м, 5 ресторанов (кафе, бар) с количеством мест 90 и с площадью зала 227 кв.м.

Обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости на территории удовлетворительное как вследствие развитой торговой сети, так и распространения личных подсобных хозяйств.

На территории центра поселения функционируют РКЦ и филиала Сберегательного банка РФ.

4.4. Социально-бытовая инфраструктура

Площадь жилищного фонд поселения составляет 17400 кв.м.

Среднедушевая обеспеченность общей площадью жилищ 18,8 кв.м.

Жилищный фонд имеет низкий уровень  благоустройства.

Большинство жилых домов нуждается в ремонте. Степень износа жилого фонда колеблется от 20 до 60%.

Ведется только индивидуальное жилищное строительство.

За 2006-2011г.г. в поселении было введено 28,6 кв.м. общей площади.

Таблица 2

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД на 01.01.2012г.

| Площадь жилищного фонда – всего, кв.м. | 17400 |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| государственная | 400 |
| муниципальная | - |
| частная | 16500 |
| иная форма собственности | 500 |
| Число жилых квартир (домов) – всего, единиц | 415 |
| из них: |  |
| отдельных | 372 |

Социальная сфера представлена следующими объектами:

- муниципальная школа – (МКОУ Половино-Черемховская СОШ им. В. Быбина, с. Половино-Черемховское, При школе в центре поселения работает группа кратковременного пребывания для детей  дошкольного возраста;

- Для оказания медицинской помощи населению имеется 2 ФАПа (с.с. Половино-Черемховское, Конторка). В связи с отсутствием бюджетного финансирования ЦРБ стационарное лечение производится за счет пациентов;

- Спортивный зал Половино-Черемховской СОШ, площадь 180 кв.м;

- Спортивная площадка Половино-Черемховской СОШ, площадь 0,4 га;

- Половино-Черемховский СДК, вместимость – 100 чел., Конторский клуб – вместимость 30 человек;

- Половино-Черемховская библиотека – 7000 ед.хранения, Конторская библиотека – 2000 ед.хранения.

Начальная общеобразовательная школа в с. Конторка закрыта. Организован подвоз обучающихся к Бирюсинской базовой школе.

Развитие системы бытовых услуг недостаточно. Отсутствуют их отдельные виды (химчистка, прачечная, часовая мастерская, баня), что объясняется низким платежеспособным спросом населения.

Слабо развита материально-техническая база социальной инфраструктуры.

Основным источником финансового обеспечения развития социальной сферы являются средства, получаемые из районного и областного бюджетов. Собственная база доходов не позволяет решить социальные проблемы даже на уровне минимальной достаточности.

Уровень жизни в Половино-Черемховском муниципальном образовании ниже среднего по области.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Поселение имеет некоторый стартовый социально-экономический потенциал, который позволяет при эффективном его использовании рассчитывать на оздоровление, стабилизацию, на подъем экономики.

Поселение располагает земельными ресурсами для производственного использования, свободными производственными площадями, которые могут быть повторно использованы с соответствующей реконструкцией.

Хозяйственный комплекс в обозримой перспективе может быть ориентирован на потребности внутреннего и внешнего рынков с приоритетом продуктов углубленной переработки сельскохозяйственной продукции, древесины.

Использование потенциала лесных земель должно строиться на полной реализации полезностей леса – средоформирующих, сырьевых, продовольственных, лекарственных, кормовых, охотничьих, рекреационных и т.д. в соответствии с  лесохозяйственным регламентом Тайшетского  лесничества агентства лесного хозяйства Иркутской области.

Как и весь Тайшетский район поселение расположено в зоне рискованного земледелия. Вместе с тем, почвенно-климатические и эклогические условия позволяют вести экологически чистое сельскохозяйственное производство

Растениеводческий потенциал почв пашни и пригодных кормовых угодий несколько ниже среднеобластного.

Отсутствие у государства четкой программы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности – значимое препятствие на пути эффективного развития сельскохозяйственного производства и личных подсобных хозяйств.

Низкий платежеспособный спрос населения в отношении продуктов с повышенным качеством не стимулирует  возможность производства экологически чистых продуктов.

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на закупаемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание низкомеханизированного труда.

Однако, с учетом социально-экономической ситуации в стране вероятна необходимость сохранения и развитие самозанятости и самообеспечения населения путем развития личного подсобного хозяйства, охоты, рыболовства.

В перспективе возможно более широкое использование минерально-сырьевых ресурсов поселения.

Степень реализации возможных направлений развития поселения определяется социально-экономической ситуацией в стране и в Иркутской области, действующей в разные периоды развития поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения. В силу значительной неопределенности  социально – экономической и демографической ситуации (и в том числе миграционной ситуации) в стране, Иркутской области и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения на расчетный срок может быть оценена сугубо ориентировочно в 0,85 – 0,9 тыс. человек, на первую очередь – 0,9 тыс. человек.

Численность населения по населенным пунктам на расчетный срок может составить: село Половино-Черемхово – 0,7, село Конторка – 0,15, деревня Черемшанка – 0,01, поселок Точильный – 0,01 тыс. человек.

6. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Целью Генерального плана Половино-Черемховского сельского поселения является создание благоприятных градостроительных условий устойчивого развития территории поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Одной из главных задач Генерального плана является определение оптимального перспективного градостроительного направления развития Половино-Черемховского  сельского поселения на расчетный срок до 2032 года.

Для выполнения этой задачи Генеральным планом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создания условий устойчивого развития поселения на первую очередь и расчетный срок:

- определение новых проектных (в т.ч. первая очередь) и резервных территорий для развития жилых, производственных, рекреационных зон поселения;

- реконструкция общественно-делового центра с. Половино-Черемхово;

- реконструкция объектов существующей транспортно-инженерной инфраструктуры.

Определяющим планировочные решения и функциональное зонирование территории является изменение социально-экономической ситуации и принцип развития многофункциональной территории.

Основой проектных решений является сохранение и развитие сложившегося транспортно-планировочного и ландшафтного каркасов и существующего, исторически-сложившегося расселения Половино-Черемховского  муниципального образования.

# 6.1. Проблемы территориального развития

Комплексная оценка территории поселения выявила основные проблемы территориального развития, приведенные ниже.

Проблема дефицита земельных ресурсов

Одна из главных проблем Половино-Черемховского муниципального образования общая для большинства муниципальных образований Тайшетского муниципального район, это дефицит территориальных ресурсов. Большая часть территории поселения занята землями лесного фонда, не находящимися в ведении муниципалитета, вследствие чего:

- невозможно распоряжаться большей частью собственных территориальных ресурсов в целях размещения тех или иных необходимых объектов на его территории;

- отсутствуют свободные территории, необходимые для расширения и развития населенных пунктов.

Проблема дисперсности застройки  населенных пунктов

В границах с.Половино-Черемхово, с.Конторка значительные территории не задействованы в градостроительной деятельности, не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

Насыщение зоны объектами общественно-делового назначения неполное в с. Конторка и отсутствует  в д. Еловое, п. Точильный.

Проблема негативного соседства производственных территорий с жилой застройкой

Наличие в северной части с Половино-Черемхово.. производственной зоны негативно влияет на расположенную в непосредственной близости существующую жилую застройку.

Режимы санитарно-защитных зон не соблюдаются.

Проблема формирования общественно-делового центра

В с. Половино-Черемхово отсутствует планировочно выраженный общественно-деловой центр, так как все объекты общественного назначения находятся в разных частях поселка и не формируют выраженное центральное ядро.

Объекты общественного назначения размещены как составная часть кварталов жилой застройки. Отсутствует система озеленённых бульваров, аллей, парков. Насыщение зоны объектов общественно-делового назначения неполное

# 6.2. Планировочная организация территории поселения

Исторически, в силу природных условий, развития дорожной сети и важнейших элементов природного ландшафта, сложилась характерная для этого поселения линейная планировочная структура.

Планировочная структура поселения тесно связанна с автомобильной и железной дорогами, а также с р. Черемховая, протекающей в средней части поселения.

Такой вид планировочной структуры имеет положительные стороны, т.к. все  населенные пункта привязаны, практически,  к одним дорогам и реке, не разбросаны по территории поселения.

Большая часть территории поселения занята лесами и в настоящее время не осваивается.

Планировочная структура поселения является неотъемлемой частью планировочной структуры Тайшетского района. Основные элементы планировочной структуры поселения – планировочные оси и планировочный центр, являются, в свою очередь, основными элементами планировочной структуры района.

Развивающаяся планировочная структура района определяет градостроительную стратегию дальнейшего формирования планировочной структуры поселения, и наоборот, развитие планировочного центра поселения и планировочных осей поселения, может позитивно повлиять на планировочную ситуацию на территории Тайшетского района.

Спецификой планировочной структуры Половино-Черемховского муниципального образования является наличие в ее центральной части, между автомобильной и железной дорогами, территории Юртинского городского поселения.

Опорный каркас поселения представляют 6 населенных пунктов, железная дорога Красноярск – Иркутск, автомобильная дорога регионального значения «Красноярск-Иркутск», являющиеся главными транспортными осями поселения (в тоже время – основные транспортно-планировочные оси планировочной структуры Тайшетского района),  реки Черемховая и Конторка.

Реки Черемховая и Конторка  являются историческими осями расселения, в настоящее время исполняет функции ландшафтно-рекреационных осей опорного каркаса поселения.

Главным центром поселения является с. Половино-Черемхово,  входящее в систему планировочных центров Тайшетского района и являющееся  второстепенным планировочным центром планировочной структуры Тайшетского района.

В селе расположен набор основных объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического обслуживания и находятся все производственные, в том числе сельскохозяйственные объекты поселения.

Второстепенным центром поселения является с. Конторка, второй по численности населения и по значимости населенный пункт поселения. Он расположен на восточной границе поселения, на основной автомобильной дороге.

Здесь находятся отдельные объекты социально-бытовой и транспортно-инженерной инфраструктуры, в связи с чем, необходимо их дальнейшее  развитие.

Деревня Черемшанка, пос. Точильный, д. Еловое являются  второстепенными подцентрами поселения, в них проживает небольшое количество населения, объекты социальной инфраструктуры отсутствуют.

Участок Тинская Дача, пос. Урало Ключи не имеют населения.

Планировочная структура муниципального образования «Половино-Черемховское сельское поселение» Генеральным планом предлагается открытой, позволяющей сохранить  взаимосвязи между основными ее элементами в процессе территориального развития и пространственной интеграции ее в структуру Тайшетского района.

В качестве элементов планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются 6 населенных пунктов,  железная и автомобильная дороги, реки Черемховая и Конторка.

В качестве основной транспортно-планировочной оси Генеральным планом рассматривается железная и автомобильная дороги «Красноярск-Иркутск».

В качестве второстепенной транспортно-планировочной оси Генеральным планом рассматривается автомобильная дорога Половино-Черемхово – Синякино, второстепенная ландшафтно-природная планировочная ось рассматривается вдоль р. Черемховая.

Главным планировочным центром, объединяющим и организующим территорию Половино-Черемховского  сельского поселения, Генеральным планом  рассматривается село Половино-Черемхово. Второстепенным планировочным центром, организующим восточную часть территории поселения,  Генеральным планом рассматривается с. Конторка.

В качестве второстепенных подцентров поселения рассматриваются д. Черемшанка, пос. Точильный, д. Еловое. Территории населенных пунктов  Участок Тинская Дача, пос. Урало Ключи возможно использовать для размещения подсобных хозяйств.

Выбор элементов планировочного каркаса сделан на основе анализа планировочной структуры и градостроительных возможностей поселения (см. схему «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Границы населенных пунктов. Функциональные зоны. Основной чертеж»).

Планировочная структура с. Половино-Черемхово

Планировочная структура села формируется для обеспечения компактного размещения и взаимосвязи функциональных зон, в увязке с  общественно-деловым центром, объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, в целях  эффективного использования территории.

В настоящее время расчлененная планировочная структура  с. Половино-Черемхово в целом сформирована. Основу планировочной структуры села составляют два жилых образования, отделенные друг от друга главной улицей –ул. Трактовой. Оба жилых образования имеют подъезды со стороны автодороги, а также связаны между собой внутрипоселковыми дорогами.

Главный планировочный центр села – его общественно-деловой центр – расположен в центральной части населенного пункта, в его состав входят такие объекты, как: здание администрации, отделение связи, дом культуры, школа, детский сад, ФАП, магазины и другие важные объекты общественно-делового назначения.

Главную планировочную ось поселка составляет улица Трактовая.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры с. Половино-Черемхово с небольшими реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация села Половино-Черемхово в проектных границах в составе  двух планировочных районов – Северного и Южного.

Архитектурно-планировочное решение территорий планировочных районов образует единую композицию со сложившейся структурой застройки села.

В состав планировочных районов входит селитебная территория, связанная с общественным центром села улицами для автомобильного и автобусного сообщения и системой зеленых насаждений общественного пользования.

1. Северный планировочный район Генеральным планом формируется на основе жилой (в состав которой входят объекты и учреждения социально-бытовой инфраструктуры) и производственно-коммунальной территории, с расположенными предприятиями лесозаготовки.

Генеральным планом предлагается формирование в Северном планировочном районе одного участка жилой территорий усадебной индивидуальной застройки за счет включения в границы села неиспользуемых земель поселения, находящихся  к западу от границ этого планировочного района

2. Южный планировочный район генпланом формируется на основе  развивающегося общественно-делового центра села к югу от ул. Трактовой. Район включает в себя жилые, производственно-коммунальные территории и территорию сельскохозяйственного использования, с работающими на ней раннее объектами сельскохозяйственного производства и размещающимися здесь объектами коммунально-складского хозяйства.

Генеральным планом предлагается формирование в Южном планировочном районе одного участка жилой территорий усадебной индивидуальной застройки за счет включения в границы села неиспользуемых земель поселения, примыкающих с  юго-запада к границам этого планировочного района (см. схему «Карта планируемого размещения объектов местного значения,границ населенных пунктов, функциональных зон. Основной чертеж»).

В целом, Генеральным планом рассматривается возможность развития территории с. Половино-Черемхово к югу, юго-западу, западу от существующих границ села,  за счет включения в границы села неиспользуемых и незастроенных  земель поселения.

Развитие планировочного центра

Общественно-деловой центр, в силу своей разуплотненной застройки, располагает резервными территориями для размещения планируемых объектов общественного назначения.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой территории в центре села, с размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического пользования.

На дальнейшей стадии Генерального плана – «Проекте планировки с. Половино-Черемхово» необходимо разработать и сформировать общественно-деловой центр села.

Увеличение размеров селитебных зон ведет к возрастанию роли транспортно-пешеходной сети.

Транспортная схема села решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура).

Предложенная Генеральным планом Половино-Черемховского сельского поселения архитектурно-планировочная структура предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной планировочной среды.

Основные градостроительные мероприятия:

- совершенствование планировочной структуры;

- частичная реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки села;

- формирования общественного центра;

- формирование  инженерно-транспортной сети территории села;

- организация благоустроенной зеленой зоны с элементами рекреации со стороны  р. Бирюсы.

Планировочная структура территорий новой жилой застройки

Генеральным планом предусмотрено  расширение с. Половино-Черемхово за счет территорий новой жилой застройки к югу, юго-западу, западу от существующих границ села,  за счет включения в границы села неиспользуемых земель поселения.

Планировочную структуру данной территории Генеральный план предлагает  решить органично с существующей структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц и установившиеся параметры жилых кварталов.

Территории новой жилой застройки предлагается оснастить  инженерно-транспортной инфраструктурой.

Планировочная структура с.Конторка,  д.Черемшанка, пос.Точильный, д.Еловое

Генеральным планом не предусматривается значительного развития жилой территории с. Конторка. Возможно частичное размещение новой жилой застройки на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками. В с. Конторка предусматривается сохранение и развитие структуры учреждений социально-бытового назначения.

Генеральным планом рассматривается возможность формирования в с Конторка двух участков территории для усадебной индивидуальной застройки, за счет включения в границы села неиспользуемых земель поселения, расположенных к западу и северо-востоку от существующих границ села Конторка (см. схему «Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон. Основной чертеж»).

Населенные пункты д. Черемшанка, пос.Точильный, д.Еловое малочисленны, в нем отмечается ежегодная утрата населения. Эти населенные пункты имеют простую планировочную структуру с выделенным центром и прочей периферийной территорией под жилую застройку.

В связи с этим Генеральным планом не предусмотрено каких-либо  мероприятий по реконструкции и совершенствованию планировочной структуры данных населенных пунктов.

В связи с тем, что населенные пункты  Участок Тинская Дача, пос. Урало Ключи не имеют населения, их территорию, возможно, использовать для размещения подсобных хозяйств и дачного строительства.

6.3. Функциональное зонирование территории поселения

Функциональное зонирование – это зонирование проектируемой территории по функциональным зонам, видам и подвидам функционального использования (назначения) земель, с учетом распространения зон специального и особого градостроительного регулирования.

Функциональное зонирование определяет  укрупнённые рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников территориальных отношений и градостроительной деятельности.

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из особенностей современного использования территории поселения, с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории объектами транспортно-инженерной инфраструктуры.

С целью развития и преобразования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны границы функциональных зон в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1. Жилая зона

Жилая зона включает в себя усадебную застройку (индивидуальную и малоэтажную многоквартирную). Жилые зоны выявлены во всех 6-х населенных пунктах поселения.

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное размещение таких территорий. Такое решение продиктовано как объективной целесообразностью, так и спецификой местных условий, обнаруживающих дефицит свободных пригодных для строительства территорий в муниципальном образовании.

Генеральным планом предусматривается возможность формирования усадебной застройки на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками в с Половино-Черемхово, с. Конторка.

Генеральным планом определены новые территории под размещение усадебной индивидуальной жилой застройки в с.Половино-Черемхово и с. Конторка, за существующими границами этих населенных пунктов, на неиспользуемых и незастроенных  территориях поселения

В с. Половино-Черемхово Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь (2022 г.) - территория для развития социально-бытовой инфраструктуры в общественно-деловом центре;

- на расчетный срок (2032 г.)  - территория для развития жилищного строительства (размещение усадебной  застройки (индивидуальной и многоквартирной).

Ориентировочная площадь территории – 11,01 га, из расчета коэффициента семейности =2,5, здесь смогут проживать 122 человек.

В с. Конторка  Генеральным планом предлагается:

- на расчетный срок (2032 г.) - территория для развития жилищного строительства (размещение усадебной  застройки – индивидуальной и многоквартирной).

Ориентировочная площадь территории – 29,4 га, из расчета коэффициента семейности =2,5, здесь смогут проживать 320 человек.

Генеральным планом не предусмотрено размещение  новой усадебной застройки (индивидуальной и малоэтажной многоквартирной) в остальных населенных пунктах поселения.

2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, культового назначения, учреждениями здравоохранения, социальной защиты, общеобразовательной школы, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Общественно-деловая зона выявлена в с. Половино-Черемхово и частично в с. Конторка, в остальных населенных пунктах она отсутствует.

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в с. Половино-Черемхово и развивающейся зоны в с. Конторка,  на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий предлагается дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания.

Формирование общественно-деловых центров предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования  и плоскостных спортивных сооружений.

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей села и на их пересечении.

Генеральным планом не предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры в остальных населенных пунктах.

3. Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Основная производственно-коммунальная территория расположена в пределах границы с. Половино-Черемхово, на юге территории и на северо-западе.

Кроме того, территория производственно-коммунального назначения примыкает к границе села на севере и значительная по площади территория расположена к югу от границы села. Здесь расположены предприятия по лесозаготовке и лесопереработке, а также коммунально-складские объекты населенного пункта.

Коммунально-складские территории выявлены также в с. Конторка.

Основу производственной деятельности Половино-Черемховского муниципального образования составляют предприятия лесной и деревообрабатывающей отрасли.

Генеральным планом рассматривается сохранение лесозаготовки и деревообработки как базовой отрасли промышленности и стимулирование качественного развития данной отрасли

Генеральным планом рассматривается возможность формирование новой зоны производственного использования, для перспективного строительства производственных и коммунально-складских объектов,  на въезде в с. Половино-Черемхово, слева, территория 3.8 га.

Генеральным планом рассматривается возможность формирования перспективной зоны производственного использования, для размещения производственно-коммунальных объектов в д. Еловое, к юго-западу от существующей границы деревни, территория 2,6 га (см. схему «Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон. Основной чертеж»).

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию производственной зоны с целью определения территорий для новых производственных и коммунальных объектов, а так же мероприятия по улучшению качества жилой среды посредством снижения негативного влияния производственных объектов на жилую застройку.

Качественное их развитие предполагается осуществлять при помощи следующих мероприятий:

- размещение на свободных площадках существующих промышленных зон новых производственных объектов;

- снижение вредного воздействия производств на существующую окружающую жилую застройку, расположенную в непосредственной близости от производственных предприятий;

- разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий для установления реального негативного воздействия на окружающую жилую застройку;

- запрет на размещение новой жилой застройки в границах санитарно-защитных зон предприятий;

Существующие производственные и коммунально-складские объекты, функционирующие в промышленной  зоне с. Половино-Черемхово, предлагается сохранить на этих же площадках.

4. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории объектов сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями, садово-огороднических участков.

Основу сельскохозяйственной зоны Половино-Черемховского муниципального образования составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств. Зона сельскохозяйственного использования выявлена в большинстве населенных пунктов поселения. Кроме того, выявлена территория размещения объектов сельскохозяйственного назначения к югу от с. Половино-Черемхово и территория зерносклада в с. Конторка.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

Генеральным планом предлагается  развитие территорий предназначенных для размещения садовых участков внутри населенных пунктов Участок Тинская Дача, пос. Урало Ключи.

В перспективе в данных деревнях не предусмотрено развитие жилой функции, поэтому имеющиеся территориальные резервы внутри данных населенных пунктов целесообразно использовать для возможного развития территорий подсобных хозяйств.

5. Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

В состав рекреационной зоны Половино-Черемховского муниципального оборазования входят озелененные территории общего пользования, леса населенных пунктов, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегу рек Черемховая, Конторки и их притоков.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Отдельные объекты выявлены во всех населенных пунктах поселения.

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры)  на территории поселения и населенных пунктах.

7. Зона специального назначения

Включает в себя территории кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов,  скотомогильников.

Зона специального назначения выявлена на юго-восток от с. Половино-Черемхово, на севере с. Конторка, на востоке с. Еловое, в виде территорий кладбищ; свалки ТБО выявлены к востоку от с. Половино-Черемхово (несанкционированная) и к югу от р.п. Юрты.

Генеральным планом предлагается реконструкция и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбищ и свалок ТБО.

8. Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории рек Черемхово, Конторки и других  притоков р. Бирюсы. Выявлены на территории всего поселения.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

9. Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса,  запретные полосы лесов вдоль водных объектов; защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  нерестоохранные полосы лесов, эксплуатационные леса.

Зона лесов лесного фонда выявлена на территории поселения.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

10.Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны от промышленных, животноводческих и коммунальных объектов

- первый пояс ЗСО;

- охранная зона магистрального нефтепровода;

- санитарные разрывы от автодорог;

- санитарные разрывы от ж\д;

#### санитарные разрывы  от линий ЛЭП.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения

- заболоченные территории.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Функциональное зонирование с.Конторка, д.Черемшанка, пос.Точильный, д.Еловая,  Участок Тинская Дача, пос. Урало Ключи

Функциональное зонирование территорий этих населенных пунктов подготовлено исходя из особенностей современного использования территории, положения этих населенных пунктов в системе расселения с учётом их дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границах  этих населенных пунктов устанавливается выше разработанное проектное  функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

6.4. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов

Установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1) Утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) Утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Проектом предлагаются новые границы населенных пунктов, учитывающие два основных фактора: сложившуюся ситуацию и предложения по территориальному развитию, т. е. принимаются во внимание:

Изменение границ населенных пунктов Половино-Черемховского муниципального образования предлагается за счет перевода земель сельхозназначения в земли населенных пунктов, посредством разработки, утверждения и согласования документов территориального планирования.

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ЦЕНТРА ПОЛОВИНО-ЧЕРЕМХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  с.ПОЛОВИНО-ЧЕРЕМХОВО и с.КОНТОРКА

| № | Наименование населенного пункта | Существующее положение, (га) | Изменение на проект, (га) | Итого, (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Половино-Черемховское | 147,5 | 3,35 4,46 0,7 1,0 1,5 | 158,5 |
|  | с.Конторка | 67.0 | 5,5 23,9 | 96,4 |

Проектом генерального плана внесено предложение по изменению границ населенных пунктов с.Половино-Черемхово и с.Конторка.

Проектом предусмотрено увеличение территорий этих населенных пунктов за счет неиспользуемых территорий муниципального образования, в связи с потребностью в размещении новых жилых территорий.

Площадь территории с.Половино-Черемхово, с учетом измененных границ, составит 158,5 га, что на 11,0 га больше существующей.

Площадь территории с. Конторка, с учетом измененных границ, составит 96,4 га, что на 29,4 га больше существующей.

Изменение границ населенных пунктов позволит им стабильно развиваться, не испытывая потребности в новых территориях в течение периода расчетного срока генерального плана.

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующее положение

Половино-Черемховское муниципальное образование расположено в центральной части Тайшетского района Иркутской области. В составе сельского поселения 7 населенных пунктов.

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети поселения предопределены равнинным слабопересеченным рельефом тайги Сибири с относительно однородным низким уровнем освоения территории.

Ниже представлены основные характеристики поселения, касающиеся его площади, населения и транспортно-географического положения.

Таблица 1

| Название населенного пункта | Численность населения на 01.01.2011 г., человек | Площадь территории, га | Число дворов, единиц | Расстояние населенного пункта до областного центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципального района, км | Расстояние населенного пункта до ближайших ж/д вокзала, станции, платформы, км | Расстояние населенного пункта до ближайшего автовокзала (автостанции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта (в том числе автовокзалы, автостанции, автобусные остановки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Половино-Черемховское муниципальное образование |
| с.Половино-Черемхово | 887 | 147,5 | н. св | 709 | 38 | 4 | 4 | да/да |
| с.Конторка | 219 | 67 | н. св | 684 | 17 | 17 | 17 | /да |
| д.Черемшанка | 29 | 33 | н. св | 714 | 43 | 0 | 43 | нет/да |
| пос.Точильный | 19 | 34 | н. св | 708 | 37 | 0 | 37 | да/да |
| д.Еловая | 7 | 71 | н. св | 700 | 29 | 29 | 29 | да/да |
| пос.Урало-Ключи | 0 | 5 | н. св | 714 | 43 | 0 | 43 | нет/да |
| нас.п.Участок Тинская Дача | 0 | 2 | н. св | 757 | 86 | 86 | 86 | да/да |

Транспортная сеть поселения представлена автомобильным, трубопроводным  и  железнодорожным транспортом.

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы поселения, и, связывая пространственно разделенные территории, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития  отношений между населенными пунктами.

Существенным ограничением социально-экономического развития поселения с точки зрения транспортного фактора можно считать:

- отсутствие железнодорожного транспорта необщего пользования, необходимого для развития лесопромышленного комплекса на перспективу;

- сезонная проходимость части автодорог;

- отсутствие авиационного транспорта общего пользования (что ограничивает мобильность жителей поселения и делает его изолированным в условиях временной ограниченности проходимости автодорог общего пользования;

- отсутствие внутренних водных путей общего пользования с габаритными глубинами, что делает невозможным в настоящее время и на перспективу организацию судоходства в пределах поселения (без учета паромов).

Основа транспортной системы сельского поселения – автодорога «Красноярск – Иркутск». На территории сельского поселения большое число (а также суммарная протяженность) бесхозных и лесовозных автодорог, часть из которых выполняет общепользовательские функции.

Сеть автодорог общего пользования представлена преимущественно дорогами муниципального значения. Также на территории поселения имеется участок автодороги М-53 «Байкал».

Транспортно-дорожная инфраструктура в пределах поселения представлена АЗС.

Транспортное обслуживание населения находится в неудовлетворительном состоянии. Жители поселения могут воспользоваться автомобильным (включая автобусный) и железнодорожным  транспортом для удовлетворения потребностей в транспортной мобильности. При этом дорожная сеть представлена дорогами низших технических категорий (4 и 5), находящихся в удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии.

Надежность транспортной сети поселения недостаточная. При выходе из строя одного-двух фрагментов автодорожной сети значительная часть площади поселения будет находиться в транспортной изоляции.

По данным ДРСУ Тайшетского района общая протяженность автодорог местного значения в пределах поселения на 1.01.2012 г. составляет 20,85 км.

В том числе:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования – 20,85 км;

- из них – протяженность автодорог с твердым покрытием составляет 0 км;

- протяженность автодорог с щебеночным и гравийным покрытием составляет – 20,85 км.

На территории поселения имеется 2 деревянных моста.

Проектные предложения

На 1-ую очередь:

Капитальная реконструкция автодорог (в пределах поселения, перевод всех участков в 3 техническую категорию):

- не требуется.

Реконструкция автодорог:

- М-53 «Байкал».

Строительство (и капитальная реконструкция автодорог):

- не требуется.

Строительство подъездов к населенным пунктам:

- не требуется.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах.

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения автобусов общего пользования (по регулярным маршрутам, см. ниже) должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах поселения и в пределах Тайшетского поселения в целом, а также для обеспечения транзита автотранспорта. проектом рекомендуется заменить все аварийные мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (в с. Половино-Черемхово).

Для создания экологически благоприятной среды жизнедеятельности в пределах поселения рекомендуется строительство шумозащитных сооружений (высотой не менее 5 метров) вдоль трасы М-53 «Байкал» в черте населенного пункта или ближе, чем в 300 метрах от границы поселения.

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры поселения представлены на карте планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон.

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.

- связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 200 человек – не менее одного раза в сутки.

- создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов на всех автодорогах, на которых проходит автобусный транспорт общего пользования, и, в первую очередь – в центре поселения с. Половино-Черемхово.

- в связи с частичным переходом на газомоторное топливо создание АГЗС в следующих населенных пунктах: с. Половино-Черемхово.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание (восстановление) светофоров во всех населенных пунктах в пределах автодорог, автотранспортный поток на которых в расчетном году превысит 500 ед./сутки;

- создание ИДН (искусственных дорожных неровностей) во всех населенных пунктах с числом жителей более 500 чел.

Для развития рекреации на территории поселения рекомендуется создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в с. Половино-Черемхово; а также создание площадки для отдыха водителей автотранспорта (что необходимо на перспективу для улучшения автотранспортного обслуживания предприятий и организаций, а также жителей поселения).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций в с. Половино-Черемхово.

В области развития железнодорожного транспорта предусматривается строительство второго пути на участке Абакан – Тайшет.

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. Водоснабжение

Существующее положение

Половино-Черемховское муниципальное образование

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Половино-Черемховского муниципального образования служат подземные воды. Централизованная система водоснабжения имеется только в с. Половино-Черемхово.

с. Половино-Черемхово

Централизованное водоснабжение села осуществляется от четырех артезианских скважин, совмещенных с водонапорными башнями. Протяженность водопроводной сети порядка 4,22 км. Централизованный отпуск воды составляет 27-30 м3/сут. Качество подаваемой потребителям воды, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Собственный водозабор на территории села (скважина, совмещенная с водонапорной башней) имеет СОШ.

с. Конторка

Для хозяйственно-питьевых целей населением используются децентрализованные источники водоснабжения (индивидуальные скважины).

Собственный водозабор на территории села(скважина, совмещенная с водонапорной башней) имеет МТФ ООО «Конторка».

д. Еловая, п. Точильный, д. Черемшанка.

Для хозяйственно-питьевых целей используются децентрализованные источники водоснабжения (индивидуальные скважины).

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- изношенность сетей водоснабжения и оборудования водозаборных сооружений в с Половино-Черемхово;

- отсутствие водоподготовки на водозаборах.

Проектные предложения

Половино-Черемховское муниципальное образование

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд Половино-Черемховского муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления условно принимается равным суммарному водопотреблению населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Объем воды, который потребуется населенным пунктам, входящим в состав Половино-Черемховского муниципального образования, принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150 л/сут на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление по населенным пунктам приводится в таблице 1.

Таблица 1

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ПОЛОВИНО-ЧЕРЕМХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Половино-Черемхово | 150 | 700 | 105 |
| с. Конторка | 150 | 150 | 22,5 |
| д. Черемшанка | 150 | 10 | 15 |
| пос. Точильный | 150 | 10 | 15 |
| Всего по Половино-Черемховскому муниципальному образованию | - | 870 | 157,5 |

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

В населенных пунктах с числом жителей до 1 тыс. человек принимается один пожар, с расходом 5 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Неприкосновенный противопожарный запас будет храниться в баках водонапорных башен и в противопожарных водоемах.

В населенных пунктах необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство подъездов к естественным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Половино-Черемховского муниципального образования.

Принимая во внимание проектную численность населения, настоящим проектом предлагается строительство в с. Половино-Черемхово летнего водопровода.

с. Половино-Черемхово

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с. Половино-Черемхово запланированы следующие мероприятия:

- Реконструкция существующих водозаборных сооружений:

- замена насосного оборудования и водоподъемных труб в скважинах;

- установка приборов учета расхода и уровня воды на скважинах;

- ремонт и утепление павильонов скважин;

- оборудование водозаборных сооружений установками по водоподготовке и обеззараживанию воды;

- ремонт водонапорных башен.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

2.	Реконструкция (замена водопроводных сетей).

- Организация зон ЗСО водозаборов в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Организация контроля качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения.

с. Конторка, п. Точильный, д. Черемшанка

Населенные пункты не имеют перспектив развития. Предусматривается использование существующих источников водоснабжения с организацией контроля качества потребляемой воды.

8.2. Водоотведение бытовых стоков

Существующее положение

Половино-Черемховское муниципальное образование

Населенных пунктов, имеющих централизованную систему водоотведения бытовых стоков, на территории муниципального образования нет. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) от застройки собираются в выгребные ямы. Отходы не вывозятся, и утилизируются на месте.

Проблемы системы бытовой канализации:

- неорганизованный вывоз ЖБО от населения.

Проектные предложения

Половино-Черемховского муниципального образования

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Объем водоотведения бытовых стоков от Половино-Черемховского муниципального образования условно принимается равным суммарному водоотведению от населенных пунктов, входящих в его состав.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки и отсутствие крупных промышленных предприятий, норма водоотведения принимается в размере 80% от нормы водопотребления. Проектное водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам приводится в таблице 2.

Таблица 2

ВОДООТВЕДЕНИЕ БЫТОВЫХ СТОКОВ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ПОЛОВИНО-ЧЕРЕМХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Половино-Черемхово | 120 | 700 | 84 |
| с. Конторка | 120 | 150 | 18 |
| д.Черемшанка | 120 | 10 | 12 |
| пос.Точильный | 120 | 10 | 12 |
| Всего по Половино-Черемховскому муниципальному образованию | - | 870 | 126 |

Мероприятия по развитию систем бытовой канализации

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоотведения бытовых стоков от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

На расчетный срок, учитывая прогнозируемую убыль населения и сложные климатические условия, строительство централизованных систем водоотведения в населенных пунктах не предусматривается.

с. Половино-Черемхово

Для водоотведения сточных вод рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Здания, в которых расположены объекты соцкультбыта, рекомендуется оборудовать внутренней канализацией с отводом сточных вод в водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Площадку для утилизации ЖБО рекомендуется оборудовать на полигоне ТБО.

с. Конторка, п. Точильный, д. Черемшанка

Населенные пункты не имеют перспективы развития, для отвода сточных вод будут использоваться выгребные ямы с дальнейшей утилизацией ЖБО на приусадебных участках. Рекомендуется применять автономные системы канализации.

8.3. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Половино-Черемховского муниципального образования осуществляется от центров питания энергоснабжающих компаний ОАО «ИЭСК».

По территории Рождественского муниципального образования проложены воздушные ЛЭП напряжением 110 кВ.

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию от центра питания ПС 110/10 кВ «Юрты».

Распределение электроэнергии осуществляется через трансформаторные подстанции, расположенные в каждом населенном пункте.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

Проектные предложения

В соответствии с планируемым перспективным объемом капитального строительства на территории Половино-Черемховского муниципального образования поселения генеральным планом предлагается осуществить  на перспективу  следующие  мероприятия:

- Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

- Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев;

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 10 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно-распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-ых этажах жилых или общественных зданий.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.

8.4. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение Половино-Черемховского муниципального образования осуществляется как централизованно – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

На территории с. Половино-Черемхово расположена одна угольная котельная. Котельная №1, отапливаюет школу, оборудована 2 котлами, износ оборудования достигает 50%.

Проектные предложения

Основным решением для обеспечения теплом потребителей Половино-Черемховского муниципального образования является реконструкция и модернизация существующей котельной и реконструкция тепловых сетей.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

При проектировании тепловых сетей и сооружений в условиях вечномерзлых грунтов необходимо предусмотреть  подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

8.5. Санитарная очистка

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (муниципального образования).

Существующее положение

Половино-Черемховское муниципальное образование

Для организации сбора и складирования бытовых отходов и мусора используется земельный участок (отработанный карьер), расположенный примерно в 1,5 км от с. Половино-Черемхово, общей площадью 0,5 га. Свалка является несанкционированной.

Разрешительная документация на использование данного участка для утилизации ТБО находится в стадии оформления.

На территории Половино-Черемховского муниципального образования расположена санкционированная свалка ТБО пгт. Юрты площадью 1,28 га.

с. Половино-Черемхово

Вывоз ТБО осуществляется населением села самостоятельно, в основном в теплое время года. Для складирования и утилизации отходов используется несанкционированная свалка ТБО Половино-Черемховского муниципального образования.

с. Конторка, д. Еловая, п. Точильный, д. Черемшанка

ТБО не вывозятся, а утилизируются на месте.

Проблемы санитарной очистки:

- наличие несанкционированных свалок;

- низкий уровень экологической культуры населения;

- недостаток спецмашин и механизмов.

Проектные предложения

Половино-Черемховское муниципальное образование

Объем ТБО от Половино-Черемховского муниципального образования условно принимается равным объему ТБО от населенных пунктов, входящих в его состав.

Расчеты образования количества ТБО для сельского населения проведены согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых домов.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки, в местах утилизации предполагается утилизировать порядка 60% от всего объема ТБО, остальной объем отходов будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение.

Таблица 3

РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ТБО ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ПОЛОВИНО-ЧЕРЕМХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Население, чел. | Расчетный объем ТБО, тонн/год | Объём ТБО поступающих на утилизацию, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Половино-Черемхово | 700 | 280 | 168 |
| с. Конторка | 150 | 60 | 36 |
| д. Черемшанка | 10 | 4 | 2,4 |
| пос. Точильный | 10 | 4 | 2,4 |
| Всего по Половино-Черемховскому муниципальному образованию | 870 | 348 | 208,8 |

Настоящим проектом на первую очередь предлагается дальнейшее использование существующей свалки с. Половино-Черемхово, с обязательным проведением мероприятий технического обслуживания ее территории.

Все несанкционированные свалки на территории муниципального образования Половино-Черемховское подлежат ликвидации. Администрации муниципального образования необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

На расчетный срок для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района, на основании разработанных и утвержденных документов территориального планирования,  рекомендуется  выполнить проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

с. Половино-Черемхово

Администрации муниципального образования необходимо получить лицензию на использование территории существующей свалки с. Половино-Черемхово для утилизации отходов. После получения лицензии свалка получит статус санкционированного полигона ТБО.

Среди населения необходимо проводить разъяснительную работу по необходимости утилизации отходов на одном санкционированном месте, что обеспечит экологическую безопасность территории муниципального образования.

Предлагается осуществить охват населенного пункта контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для временного хранения ТБО с твердым покрытием и применением стандартных герметических  мусоросборников.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки территории населенного пункта необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта.

Все несанкционированные свалки подлежат ликвидации.

с. Конторка, д. Еловая, п. Точильный, д. Черемшанка

Населенные пункты не имеют перспективы развития, ТБО будут утилизироваться на приусадебных участках или вывозиться населением к местам утилизации самостоятельно.

8.6. Связь

Существующее положение

Отрасль «Связь» относится к интенсивно развивающимся отраслям и видам деятельности на территории области. Развитие связи способствует удовлетворению потребностей населения поселения в области получения и обмена информацией. Развитие связи способствует повышению инвестиционной привлекательности территории, способствует притоку новых инвестиций в другие отрасли.

На современном этапе в пределах поселения действует следующие основные виды связи:

- почтовая;

- телефонная (стационарная и мобильная);

- радиосвязь.

Почтовая связь на территории поселения представлена отделением почтовой связи в н. п. с.Половино-Черемхово.

Прочие виды связи. В последние годы высокими темпами в районе и на территории поселения развивается сотовая связь. Услуги сотовой связи предоставляются такими операторами, ЗАО «МегаФон».

Проектные предложения

Проектными предложениями по развитию связи в поселении является:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи.

- развитие электросвязи в пределах поселения, установка универсальных таксофонов (не менее одного в каждом из населенных пунктов с числом жителей более 20);

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных прочих торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки товаров.

Необходимо в будущем (проектное предложение):

Проведение на территории поселении волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 45% (среднероссийского значения к 2015 г.) и 65% (среднероссийского значения к 2025 г.).

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала, в т. ч. бытовыми телевизионными (телевизорами).

Системы спутниковой связи должны действовать в следующих населенных пунктах:

- с. Половино-Черемхово,

- д. Конторка.

Для улучшения качества обслуживания населения сельского поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи.

9. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное состояние окружающей природной среды Половино-Черемховского сельского поселения определяется состоянием геологической среды, воздуха, поверхностных и подземных вод, животного и растительного мира.

Состояние отдельных компонентов природной среды находится в тесной зависимости от величины техногенной нагрузки.

9.1. Техногенная нагрузка

Несмотря на то, что более 70% площади поселения занимают таёжные леса, техногенная нагрузка на территории поселения относительно велика.

Здесь находится несколько населённых пунктов со своим жилищно-коммунальным хозяйством, наиболее крупными из которых являются р.п. Юрты и с. Половино-Черемхово.

С запада на восток муниципальное образование пересекает автомобильная  дорога Красноярск- Иркутск и ж.д. дорога Москва – Владивосток.

Параллельно ж.д. Москва-Владивосток проходит – федеральная автотрасса и нефтепровод.

Техногенную нагрузку на рассматриваемой территории создаёт также карьерная разработка полезных ископаемых, лесозаготовка, молочно-товарные фермы, полигоны ТБО и т.д.

Определённую техногенную нагрузку создаёт сельскохозяйственное освоение (центральная и южная часть территории, до 10% территории).

9.2. Состояние геологической среды

На территории поселения наиболее нарушена геологическая среда.

На сегодняшний день  преобразование окружающей среды связано как с природными факторами, обусловленными опасными геологическими процессами, так и с техногенными.

Человек активно меняет рельеф и ландшафты, занимаясь сельским хозяйством, строительством дорог, промышленным и гражданским строительством, лесным хозяйством, добычей полезных ископаемых, и т.д.

Наибольшим изменениям подвергается рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), а также общий облик территории её ландшафты, что происходит за счёт вырубки лесов, проявления оползневых, эрозионных, мерзлотных  процессов, меандрирования русел рек и образования старичных озёр, карьерной разработки полезных ископаемых.

Изменяется и геологическое строение территории.

Целостность геологического массива на территории поселения нарушается,  в основном, горными выработками, пробуренными при  инженерно-геологических изысканиях, поисковых и разведочных работах, разработкой полезных ископаемых, устройством колодцев, скважин на воду, захоронением бытовых отходов, сооружением насыпей и т. д.

В геологическом  разрезе появляется новый тип отложений – техногенный.

Определённым изменениям подвергаются гидрогеологические условия.

Под воздействием природных (паводки) и техногенных факторов (утечки из водонесущих коммуникаций) изменяются уровень и состав подземных вод (за счёт загрязнения неочищенными стоками).

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Половино-Черемховского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как слабая, лишь на юго-востоке – как средняя.

9.3. Состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха в Половино-Черемховском сельском поселении можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные  источники загрязнения атмосферного воздуха.

Загрязнителем воздуха в поселении в какой-то мере является  автомобильный и железнодорожный транспорт, котельные.

Для закрытого акционерного общества «Юртинский лес» разработаны и утверждены в установленном порядке проекты нормативов ПДВ.

Немалая роль в загрязнении атмосферного воздуха отводится лесным пожарам.

Автомобильные дороги поселения имеют асфальтовое и гравийно-песчаное  покрытие, поэтому при прохождении транспорта, кроме вредных выхлопов, возможно запыление территории.

Оценить загрязнение воздуха от транспорта не представляется возможным ввиду отсутствия данных непосредственно по поселению.

Запыление атмосферного воздуха отмечается также и при карьерной разработке полезных ископаемых.

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод

На территории Половино-Черемховского сельского поселения водные ресурсы представлены поверхностными и подземными водами.

Крупных загрязнителей поверхностных вод на территории поселения нет и загрязнения в поверхностных водных объектах не выявлено.

Тем не менее, загрязнителем поверхностных вод на рассматриваемой территории  являются разрабатываемые карьеры, полигон ТБО к востоку от р.п. Югры, молочно-товарная ферма, к югу от с. Конторка, расположенные в водоохраной зоне.

На КОС «Энергопром» п.Юрты нарушается технология очистки и обеззараживания стоков, имеются только отстойники. Ведомственной лаборатории нет.

В п. Юрты очистные сооружения МУП «Энергопром» находятся в эксплуатации с 1960 г. Проектная мощность – 1900 м3/сут. На очистных сооружениях предусмотрена только механическая очистка сточных хозяйственно-бытовых вод, чем не обеспечиваются эффективная очистка сточных вод. Для более эффективной их работы необходимо произвести капитальный ремонт очистных сооружений.

Загрязнение поверхностных вод возможно также при авариях на действующем нефтепроводе Тайшет-Ангарск.

Подземные воды на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются экологически чистыми.

В водоснабжении местного населения преобладают пресные подземные воды.

Водоснабжение осуществляется, как централизованно в благоустроенном фонде, так и частным образом из скважин и колодцев.

Техническое состояние водопроводных и канализационных сетей находится в неудовлетворительном состоянии.

Качество и количество хозяйственно-питьевой воды не соответствует нормам и потребностям населения.

Регулярный контроль качества подземных вод, используемых для водоснабжения населения, не проводится.

По результатам 53 химических анализов, выполненных в 2010 г. выявлено 15 нестандартных проб, по результатам бактериологического исследования 65 проб нестандартных проб не выявлено

Обеспечение водой на территории Юртинского муниципального образования становится проблемой № 1. Необходимо пробурить три водозаборные скважины, это позволит обеспечить водой котельную, население поселка и все социально значимые объекты. Имеющиеся в настоящее время скважины устарели, выработали свой ресурс и требуют замены (срок эксплуатации свыше 25 лет), выходят из строя глубинные насосы.

9.5. Состояние почвенного покрова

Почвы Половино-Черемховского сельского поселения, в некоторой мере,  подвержены эрозионным процессам, заболачиванию. Нарушаются карьерной разработкой полезных ископаемых.

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к свалкам, сельскохозяйственным объектам (молочно-товарные фермы), складам ядохимикатов, автозаправочным станциям.

Загрязнение почв  может быть также связано  с разливом нефти при аварии на нефтепроводе.

Земли сельскохозяйственного назначения Половино-Черемховского сельского поселения, в общем, можно отнести к экологически чистым, а продукцию, производимую на них, – к экологически чистой.

9.6. Состояние растительного и животного мира

Редкие и ценные виды дикорастущих растений исчезают в результате вырубки лесов, перепахивания земель, выпаса скота, заготовки лекарственных и декоративных растений, ведения различной хозяйственной деятельности.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования основывается на Правилах заготовки древесины, соблюдение которых позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие  древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Тем не менее, лесные пожары, причиной которых является человеческий фактор, важнейшая проблема поселения.

Животный мир является неотъемлемой частью экосистем. К сожалению, многие виды животных по разным причинам снижают свою численность и переходят в разряд исчезающих. В том числе, лишаются своей среды обитания из-за вырубки лесов. Не малую роль в этом играет браконьерство.

За последние годы сухонос, серый гусь, дрофа и кобчик уже не гнездятся, а числятся как залётные.

В Красную книгу занесены: таёжный  гуменник, клоктун, могильник, балабан и азиатский бекасовидный веретенник.

Сокращается численность орлана-белохвоста и большого подорлика.

Из млекопитающих  в Красную книгу России включены прибайкальский подвид черношапочного сурка, алтае-саянский подвид северного оленя, красный волк, манул и др.

В реках исчезли некоторые виды рыб. Большой редкостью в  реках является осётр.

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов

На территории Половина-Черемховского поселение проблема бытовых отходов является наиболее насущной.

На территории поселения имеется 2 свалки ТБО, не отвечающих всем санитарным требованиям.

Твёрдые бытовые отходы просто выбрасываются за пределы поселения.

Имеющийся полигон находится в пределах водоохраной зоны, одного из притоков р. Бирюса.

Системы регулярной очистки территории от мусора и твёрдых бытовых отходов не существует.

На территории, где есть молочно-товарная ферма, скотомогильник не оборудован.

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории Половина-Черемховского сельского поселения зоны с особыми условиями использования представляют:

- запретные водоохранные полосы лесов;

- защитные  полосы лесов вдоль железнодорожных путей;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов;

- горные отводы.

Запретные водоохранные полосы лесов

В пределах запретной водоохраной полосы вдоль реки Бирюса выделены нерестоохранные полосы лесов. Эти зоны выделены в восточной части поселения.

Ширина этих зон в пределах поселения изменяется от 0,5 до 2,0 км.

Нерестоохранные зоны лесов защищают нерестилища ценных промысловых рыб.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных и лесных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В них запрещается проведение рубок главного пользования.

Защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей

Вдоль железной дороги, проходящей по Половино-Черемховскому  поселению, Схемой территориального планирования Иркутской области выделены защитные лесные полосы, шириной 0,2-1,0 км. В отдельных случаях их ширина достигает 1,5 км.

Эти полосы выделены для защиты территории от загрязнения, обусловленного железнодорожным  транспортом. Эти полосы на территории поселения сохранились.

Водоохранные зоны источников поверхностных вод, прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности.

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В Половино-Черемховском поселении для притоков р. Бирюса, протяжённостью до 10 км и 50 км.

Ширина водоохранной зоны устанавливается от истока рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Соблюдение специального режима на территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- в лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В нарушение существующего законодательстыва в водоохранных зонах рек поселения расположены карьеры, в которых ведётся разработка полезных ископаемых, молочно-товарная ферма, полигон ТБО.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.11.10-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от водоводов, подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

Санитарно-защитные полосы водоводов

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой, шириной 50 м.

В пределах санитарно-защитной полосы, соответственно ее назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Санитарно-защитные полосы водоводов, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников, организуются на всех водоводах, вне зависимости от их ведомственной принадлежности.

1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения. Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения особого режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Санитарные мероприятия выполняются органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов. Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

2-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения. Второй пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарные мероприятия выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Определение границ второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

3-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения. Третий пояс (пояс ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарные мероприятия выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Определение границ третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с гидрогеологическими расчетами.

Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений регламентов эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных условий по заключению заинтересованных организаций.

Следует заметить, что на территории поселения не установлены не рассчитаны и утверждены  размеры II и III поясов зон санитарной охраны скважин.

Часть населения пользуются колодцами. Частные источники водоснабжения, в общем, содержатся в порядке, но иногда находятся в неудовлетворительном состоянии.

На территории поселения не всегда соблюдаются  требования СанПиН 2.1.4.1175-02 по содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения.

Санитарные разрывы, придорожные зоны транспортных коммуникаций

Транспортная сеть Половино-Черемховского сельского поселения представлена автомобильными дорогами с асфальтовым покрытием, дорогой федерального значения второй технической категории, а также – железной дорогой.

Вдоль автомобильных дорог общего пользования должны быть установлены придорожные полосы. Границы придорожных полос устанавливаются для дорог II  технической категории – 75 метров, III –IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

На территории поселения, где имеются дороги всех  технических категорий, должны быть установлены придорожные полосы  от 25 до 75 м.

Расстояние от края основной проезжей части дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.

В случае превышения указанного расстояния следует предусматривать не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны ЛЭП

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям санитарных норм.

Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Размеры санитарных разрывов приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 1

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 50 |

Охранные зоны  магистральных трубопроводов

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, устанавливаются санитарные разрывы.

Рекомендуемые минимальные расстояния учитывают степень взрыво- и пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом категории и диаметра трубопроводов.

Величина санитарного разрыва выбирается в зависимости от диаметра трубопровода в соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны магистральных нефтепроводов устанавливаются в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) вдоль трасс трубопроводов,  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

Промышленных предприятий на территории поселения нет.

Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для свалок ТБО устанавливается санитарно-защитная зона шириной  1000 м, для полигонов ТБО – 500 м, для скотомогильника – 1000 м.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

- для кладбищ – в зависимости от размера от 100 до 300 м;

- для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья скота по СанПиН .1/2.1.1.1200-03.

Зоны залегания и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

На территории рассматриваемого поселения  для ряда месторождений полезных ископаемых горные отводы не выделены.

9.9. Комплексная оценка территории

На основании анализа состояния отдельных компонентов природной среды можно сделать следующие выводы.

На рассматриваемой территории техногенная нагрузка распределена неравномерно. Существенная её часть падает на центральную полосу, шириной до 10 км, вытянутую в субширотном направлении. Основными её видами являются жилищно-коммунальное, железнодорожный и автомобильный транспорт, газопровод, сельское хозяйство и лесопромышленный комплекс, разработка полезных ископаемых.

Степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Половина-Черемховского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как слабая, лишь в юго-восточной части – как средняя.

Состояние атмосферного воздуха в Половино-Черемховском сельском поселении можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют крупные источники, загрязняющие воздух.

Крупных загрязнителей поверхностных и подземных вод на территории поселения нет. Подземные воды на территории поселения хорошо защищены от загрязнения. Тем не менее, регулярный контроль качества подземных вод, используемых для водоснабжения, на территории поселения не производится.

Земли сельскохозяйственного назначения Половина-Черемховского сельского поселения, в общем, относятся к экологически чистым, и производимая на них продукция – к экологически чистой.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования на рассматриваемой территории основывается на соблюдении Правил заготовки древесины, что позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Редкие и исчезающие виды животных и растений занесены в Красную книгу  Иркутской области и Российской Федерации и находятся под защитой государства.

На территории поселения существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанный с лесными пожарами.

На территории поселения имеются несанкционированные свалки, территории населённых пунктов несколько захламлена отходами от заготовки и переработки леса.

Регламент зон особого использования на территории Половино-Черемховского муниципального образования соблюдается частично.

В Половина-Черемховском поселении очень большая часть территории (почти 1/5  всей территории приходится на горные отводы), разработка этих месторождений, связанная с нарушением почвенного и растительного покрова, вырубкой лесов, может значительно ухудшить состояние окружающей природной среды, а. следовательно, и среды обитания человека.

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Половино-Черемховского сельского поселения следует:

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- постоянно заботится о защите и воспроизводстве лесов;

- организовать мониторинг состояния вод, используемых для водоснабжения (их употреблению должны предшествовать соответствующие анализы, в том числе, бактериологические);

- ликвидировать все несанкционированные свалки;

- организовать систему  регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

- организовать полигон ТБО и скотомогильник, отвечающих всем требованиям санитарных норм;

- проводить экологическую аттестацию предприятий;

# произвести благоустройство и  озеленение населённых пунктов;

- для улучшения качества жизни населения организовать на территории поселения общедоступные места отдыха;

# совершенствовать систему контроля за состоянием окружающей природной среды в населённых пунктах поселения;

- рационально использовать природные ресурсы и повышать уровень экологической безопасности;

- постоянно проводить мероприятия по организации экологического образования;

- формировать систему поощрения, административных мер и экономических рычагов, направленных на сохранение окружающей среды;

- пополнять экологический фонд за счет платежей за загрязнение окружающей среды, платежей и налогов за используемые природные ресурсы, штрафов за нарушение природоохранного законодательства и благотворительных взносов юридических и физических лиц.

10. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с  73 ФЗ.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Территория объекта культурного наследия — земли историко–культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном федеральным законодательством.

Территория памятников истории и культуры (объекта культурного наследия) — границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации.

Территории объектов культурного наследия

В границах Половино-Черемховского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, в соответствии с данными государственного учета (письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 76-37-5155/12  от 29/08/2012 г.)  объектов археологического наследия и объектов, относящихся к памятникам истории и архитектуры в настоящее время нет.

Проектом предлагаются следующие мероприятия, связанные с выявлением объектов культурного наследия – памятников археологии:

- проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

- формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

- разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

# 11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Утвержден 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (в редакции от 20.03.2011 N 41-ФЗ с изм., внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г.);

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ вступил в силу с 01.01.2007 в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 93-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 25 июня 2012 года);

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждена Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от "26" мая 2011 г. N244;

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года N 19;

- Закон Иркутской области от 23 июля 2008 г. N 59-ОЗ "О градостроительной деятельности в Иркутской области" (с изменениями от 30 июня 2009 г.);

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Утверждена Приказом Минприроды России от 29.12.95 № 539;

- Материалы Федеральной службы государственной статистики;

- Схема территориального планирования Иркутской области, Санкт-Петербург 2009 г (в редакции 2011 г.);

- Схема территориального планирования муниципального образования «Тайшетский район». Концепция градостроительного и социально-экономического развития, г.Иркутск 2012 г.;

- Концепция развития Лесопромышленного комплекса иркутской области На период 2006-2015 годы, Иркутск 2006 г.;

- Лесохозяйственный регламенттерриториальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тайшетскому лесничеству, г.Иркутск 2008 г.;

- Лесной план Иркутской области, Иркутск, Санкт-Перебург - 2008 г.;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2007-2017 годы, Утвержденная решением Думы Тайшетского района № 231 от 26 июня 2007 г.;

- Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 100-оз «О статусе и границах муниципальных образования Тайшетского района Иркутской области» (с изменениями на 10 октября 2005 года).;

- Паспорта территорий населённых пунктов Тайшетского района Иркутской области;

- Материалы по современному состоянию систем водоснабжения и водоотведения бытовых стоков, предоставленные администрацией МО Половино-Черемховское;

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», выполненного ФГУП роснипи Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г);

- Данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах;

# Материалы программы комплексного социально-экономического развития половино-черемховского муниципального образования на 2011- 2015 годы;

- Социально-экономический паспорт и паспорт территории МО Половино-Черемховское;

- Материалы по современному состоянию системы утилизации ТБО в МО Половино-Черемховское, предоставленные администрацией МО.

# Footnotes

По данным паспорта Половино-Черемховского муниципального образования

Таблица составлена по материалам технического задания на подготовку сводной программы комплексного проекта развития территорий, материалам Программы комплексного социально-экономического развития Половино-Черемховского муниципального образования на 2011-2015 годы, материалам экономического отдела муниципального образования "Тайшетский район"

По данным паспорта муниципального образования «Половино-Черемховское сельское поселение»